Информация о  питьевом водоснабжении  муниципального образования г. Маркс»

По мнению выдающихся современников, вода является одним из символов жизни, важным связующим звеном в глобальном плане объединения человечества ради мира, стабильности, сохранения природы.

Универсальное значение проблемы обеспечения населения питьевой водой нормативного качества проявляется, прежде всего, в неблагоприятном состоянии водных объектов - источников питьевого водоснабжения, а, следовательно, и в отрицательном влиянии водного фактора на здоровье населения.

Основной целью органов местного самоуправления является организация обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Получение и подача населению качественной питьевой воды зависит от ряда факторов:

- состояния источников водоснабжения;

- наличия санитарных зон водозаборов;

- санитарно-технического состояния водопроводных сетей;

- соответствие технологии водоподготовки качеству исходной воды.

В соответствии  с ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Марксовского муниципального района исполняет полномочия администрации  муниципального образования город Маркс определенные уставом муниципального образования город Маркс Марксовского муниципального района.

В рамках своих полномочий администрацией Марксовского муниципального района  определены гарантирующие поставщики в сфере холодного водоснабжения на территории МО г. Маркс (постановление администрации Марксовского муниципального района от 20.03.2013 г. № 766 «Об определении гарантирующих организаций централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории МО г. Маркс» (с изменениями от 10.04.2014 г. № 684).

Система холодного водоснабжения города Маркс разделена на две части в соответствии с эксплуатирующими организациями ООО «Водоканал-Плюс» и ОАО «Волгодизельаппарат» (ОАО «ВДА»).

Поднятие воды из артезианских  скважин ООО «Водоканал-Плюс» осуществляется с 3-х водозаборов и двух артезианских скважин. Территории водозаборов ограждены бетонными плитами и находятся под круглосуточной охраной, так же организована санитарная зона. Учет потребления электроэнергии ведется централизованный.

Поднятие воды  ОАО «ВДА» осуществляет с двух артезианских скважин. Территория водозабора (артезианских скважин) расположена на закрытой территории предприятия. Учет потребления электроэнергии на водозаборе осуществляется также централизовано.

В настоящее время в эксплуатации ООО «Водоканал-Плюс» находится 20 артезианских скважин. Скважины задействуются по мере необходимости, временно законсервированных нет. Уличные строения скважин в удовлетворительном состоянии и находятся под охраной. На территории МО г. Маркс расположено 70 пожарных гидрантов, поверхностные водоемы для нужд пожаротушения не используются. Общее количество исправных гидрантов – 56 (из них 8 новых).

Таблица 1 «Скважины, находящиеся в работе».

| № п/п | Номер скважины | Обслуживаемый район, численность | Год ввода в эксплуатацию | Глубина скважины, м | Дебет скважины, м3/ч | Тип насоса, мощность двигателя | Наличие ЧР, марка | Наличие водонапорной башни, бака запаса воды | Водозабор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | Город Маркс от ул. 10-я линия до ул. 5-я линия, от объездной дороги до р. Волга | 2000 | 58 | 25 | ЭЦВ8-25-100 | Нет | Накопительные резервуары на 2500 куб.м и 750 куб.м. | Водозабор № 2 |
| 2 | 9 |  | 1985 | 34 | 25 | ЭЦВ8-25-100 | Нет |  |  |
| 3 | 10 |  | 2001 | 100 | 25 | ЭЦВ8-25-100 | Нет |  |  |
| 4 | 11 |  | 2001 | 110 | 25 | ЭЦВ8-25-100 | Нет |  |  |
| 5 | 12 |  | 2000 | 110 | 16 | ЭЦВ6-16-110 | Нет |  |  |
| 6 | 13 |  | 1985 | 34 | 25 | ЭЦВ8-25-100 | Нет |  |  |
| 7 | 14 |  | 1999 | 115 | 16 | ЭЦВ6-16-110 | Нет |  |  |
| 8 | 15 |  | 2001 | 102 | 40 | ЭЦВ8-40-90 | Нет |  |  |
| 9 | 16 |  | 2001 | 107 | 25 | ЭЦВ8-25-100 | Нет |  |  |
| 10 | 17 |  | 2008 | 110 | 25 | ЭЦВ8-25-100 | Нет |  |  |
| 11 | 18 |  | 2008 | 110 | 25 | ЭЦВ8-25-100 | Нет |  |  |
| 12 | 1 | Водозабор № 2 | 1992 | 42 | 40 | ЭЦВ8-40-90 | Да | Нет | Водозабор № 3 |
| 13 | 2 | Водозабор № 2 | 1985 | 34 | 40 | ЭЦВ8-40-90 | Да |  |  |
| 14 | 3 | Водозабор № 2 | 1990 | 33 | 63 | ЭЦВ8-40-90 | Да |  |  |
| 15 | 1 | Микрорайон № 7 | 1988 | 38 | 10 | ЭЦВ6-10-110 | Нет | Накопительные резервуары на 250 куб.м. – 2 шт. и 160 куб.м. – 1 шт. | Водозабор № 4 |
| 16 | 5 | Микрорайон № 7 | 2004 | 115 | 25 | ЭЦВ8-25-100 | Нет |  |  |
| 17 | 7 | Микрорайон № 7 | 2004 | 115 | 10 | ЭЦВ6-10-110 | Нет |  |  |
| 18 | 8 | Микрорайон № 7 | 2004 | 115 | 16 | ЭЦВ6-16-110 | Нет |  |  |
| 19 | 2 | П. Зеленый | 1988 | 38 | 25 | ЭЦВ8-25-100 | Нет | Башня Рожновского | П. Зеленый |
| 20 | 1 | Ул. Заводская, ул. Дорожная, ПУ № 18 | 2004 | 115 | 25 | ЭЦВ8-25-100 | Нет | Башня Рожновского | ПУ № 18 |
|  | 3 | ОАО «ВДА» жилой фонд | 2006 | 120 | 20 | ЭЦВ8-25-100 | Нет | Накопительные резервуары на 1000 куб.м. – 2 шт. | ОАО «ВДА» |
|  | 3 | ОАО «ВДА» жилой фонд | 1995 | 108 | 60 | ЭЦВ8-25-100 | Нет |  | ОАО «ВДА» |

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолиптические свойства. Органами местного самоуправления совместно с ресурсоснабжающими организациями ведется работа по организации водообеспечения населения Марксовского муниципального района питьевой водой нормативного качества.

Предприятия ООО «Водоканал-Плюс» и ОАО «ВДА» производят подъем и подачу артезианской воды с проведением очистки. Контроль качества осуществляется лабораторией. Производственный контроль качества питьевой воды производится ежеквартально в местах подъема воды и на станциях второго подъема. Результаты лабораторных исследований приведены в таблице 2.

Основными задачами водоочистных сооружений являются:

- Обеспечение надежной и бесперебойной работы системы водоснабжения, с оптимальными санитарными и технико-экономическими показателями;

- Производство воды питьевого качества, удовлетворяющего требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования  к качеству  воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- Осуществление производственного контроля качества воды на всех этапах технологического цикла.

Для защиты от загрязнений источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, организованы зоны санитарной охраны (ЗСО) в соответствии  с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

У каждой эксплуатационной скважины водозабора № 2 организованы три пояса ЗСО, по аналогии организованы ЗСО для остальных водозаборов города Маркса. Вода от скважин поступает на водозаборные резервуары или водопроводную сеть, где посредством естественной аэрации происходит процесс обезжелезивания.

Протяженность трубопроводов обслуживаемых ООО «Водоканал-Плюс» составляет – 70 км, ОАО «ВДА» - 1 км.

В соответствии с действующим законодательством РФ  долгосрочный тариф на водоснабжение с календарной разбивкой  для ООО «Водоканал-Плюс» и ОАО «ВДА»  установлен постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области

ООО «Водоканал-Плюс» - постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 20.11.2015 г. № 60/49:

| Питьевое водоснабжение | Сроки действия тарифа |
| --- | --- |
|  | с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. | с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. | с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. | с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. | с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | с 01.07.2018 г. по 31.12.2016 г. |
| Руб./куб.м. (без НДС) | 25,92 | 26,80 | 26,80 | 27,64 | 27,64 | 28,77 |

ОАО «ВДА» постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 11.12.2015 г. № 63/36:

| Питьевое водоснабжение | Сроки действия тарифа |
| --- | --- |
|  | с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. | с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. | с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. | с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. | с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | с 01.07.2018 г. по 31.12.2016 г. |
| Руб./куб.м. (без НДС) | 7,78 | 8,11 | 8,11 | 8,42 | 8,42 | 9,24 |
| Руб./куб.м. (с учетом НДС) | 9,18 | 9,57 | 9,57 | 9,94 | 9,94 | 10,90 |

Итак, на территории МО г. Маркс имеется 22 артезианские скважины (20 - ООО «Водоканал-Плюс» и 2 - ОАО «ВДА»). Производительность насосов каждой скважины составляет от 10 до 50 м3/час. Распределение дебитов артезианских скважин в г. Марксе приведено в таблице:

| Наименование показателя | ООО «Водоканал-Плюс» | ОАО «ВДА» |
| --- | --- | --- |
| Общий дебит скважин, куб.м./ч | 526 | 80 |
| Общий дебит законсервированных скважин, куб.м./ч | 0 | 0 |
| Итого общий дебит находящихся в работе скважин, куб.м./ч | 526 | 80 |
| Проектный дебит водопроводов, тыс.куб.м. | 11424 | 1920 |
| Фактический водоотбор, тыс.куб.м. | 1558,9 | 148,3 |
| Запас водоносного горизонта, тыс.куб.м. | 11424 | 1920 |
| Подъем воды за 2016 год, тыс.куб.м. | 1420,1 | 139,8 |
| Планируемый подъем воды в 2029 году, тыс.куб.м./куб.м/ч. | 1669,5/190,58 | 165,1/18,85 |

Для города имеются значительные резервы воды. Общий дебит скважин составляет – 606 куб.м./ч. В 2016 году водопотребление составило – 162,1 куб.м./ч, в 2029 году прогноз водопотребления составит 209,43 куб.м./ч.

Развитие централизованной системы водоснабжения осуществляется в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения МО г. Маркс.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Маркс утверждена постановлением администрации Марксовского муниципального района от 31.12.2014 г. № 3373-н «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения  муниципального образования город Маркс Саратовской области на перспективу до 2026 года», которая разрабатывалась согласно постановлению Правительства РФ № 782 от 05.09.2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Таблица № 2

| № п/п | Показатель воды | Един. измерения | Нормативы СанПин | Результат анализа ООО «Водоканал-Плюс» | Результат анализа ОАО «ВДА» | Нормативные документы на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах 20 оС /60 оС | 6 | 2 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Привкус | 6 | 2 | 0 | 0 | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Цветность | Град | 20 | 4-8 | 11,8 | ГОСТ Р 52769-2007 |
| 4 | Мутность | Мг/л | 1,5 | 0,23-1 | - | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | Водородный показатель | pH | 6-9 | 7,4 | 8,1 | ПНДФ 14.1:1:2:3:4,121-97 |
| 6 | Сухой остаток | -//- | 1000 | 332,4-637,4 | 600-789,7 | ГОСТ 18164-72 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | -//- | 5 | 2,4 | 5 | ПНДФ 14,1:2:4.154-99 |
| 8 | Жесткость общая | Мг экв./л | 7 | 4,0-5,2 | 2,5-3,0 | ГОСТ Р52 407-2005 |
| 9 | Нефтепродукты | Мг/л | 0,1 | 0 | - | ПНДФ 14.1:2:4.128-8 |
| 10 | Щелочность | Мг.экв/л | 0,1-10 | 3,8-6,2 | н/д | ПНДФ 14.2.99-97 |
| 11 | Кальций | Мг/л | - | н/д | н/д | ПНДФ 14.1:2.95-97 |
| 12 | Магний | Мг/л | - | н/д | н/д |  |
| 13 | АПАВ |  | 0,5 | <0,15 | н/д | ПНДФ 14.1:2:4.158-200 |
| 14 | Железо | Мг/л | 0,3(1,0) | 0,13-0,23 | 0,22-0,23 | ГОСТ 4011-72 |
| 15 | Медь | Мг/л | 1 | <0.02 | 0,15 | ГОСТ 4388-72 |
| 16 | Марганец | Мг/л | 0,1(0,5) | <0.01 | 0,02 | ПНДФ 14.1:2.103-97 |
| 17 | Кремний | Мг/л | 10 | н/д | н/д | РД 52-24.433-95 |
| 18 | Цинк | Мг/л | 5 | н/д | н/д | ПНДФ 14.1:195-03 |
| 19 | Азот аммонийный | Мг/л | 2 | 0,1-0,2 | н/д | ГОСТ 4192-82 |
| 20 | Нитриты | Мг/л | 3 | 0,08-0,5 | - | ГОСТ 4192-82 |
| 21 | Нитраты | Мг/л | 45 | 0,48-5,0 | 0,16 | ГОСТ 18826-73 |
| 22 | Хлориды | Мг/л | 350 | 34,0-186,0 | 0,97-125 | ГОСТ 4245-72 |
| 23 | Сульфаты | Мг/л | 500 | 50-100 | 32-100 | ПНДФ 14.1:2.159-2000 |
| 24 | Фториды | Мг/л | 1,5 | 0,2-0,22 | 0,48 | ГОСТ 18190-72 |
| 25 | Хлор остаточный свободный | Мг/л | 0,3-0,5 | - | - | ГОСТ 18190-72 |
| 26 | Определение ОКБ, ТКБ | Мг/л | отсутствие | н/о | н/о | ГОСТ 18963-73 |
| 27 | Определение ОМЧ | - | 50 | 0 | 0 | ГОСТ 18963-73 |